## Slide 1: Graphics Processing Units (GPU)
ZJU 2020
Notes: 由于GPU在嵌入式系统中的重要作用与广泛普及，本课时介绍GPU的应用背景，基本概念，CUDA编程的基本技术。首先通过摩尔定律阐述多核的必要性，并描述GPU是多核的最典型案例，针对数据并行应用可以比CPU的性能超出数十倍。然后从体系结构的角度描述NVidia的一款Fermi GPU。最后介绍业界应用广泛的CUDA语言，并用一个简单的矢量加法例子来阐述CUDA编程的基本概念。

## Slide 2: 多核的普及
单核的主频局限于4GHz以下，由于功耗，散热与内存墙等问题
多核CPU架构逐渐得到普及
  Intel’s Core2, Itanium, Xeon: 2, 4 cores
  AMD’s Opteron, Athlon 64 X2, Phenom: 2, 4 cores
  IBM-Toshiba-Sony Cell processor: 8 cores (PSX3)
  ARM’s MPCore: 4 cores
  Sun’s Niagara UltraSPARC: 8 cores
  Tilera’s TILE64: 64-core
  Nios II: x soft Cores
  TI, Freescale, Atmel, Broadcom,Picochip (picoArray up to 300 DSP cores), ...
GPU是多核架构的典型案例: 每个GPU上有上万个核
Notes: 介绍多核处理器的普及，罗列各大芯片厂商近年来推出的多核芯片产品，并阐述GPU是多核架构的最典型案例: 每个GPU上有上千个计算核。

## Slide 3: CPU vs. GPU 每秒浮点操作数(GLOP/s)
Notes: 比较CPU vs. GPU的性能差别，阐述对于特定应用GPU的性能优势。

## Slide 4: CPU vs. GPU 体系架构
GPU将更多半导体资源用于运算核（ALU)
Notes: 通过floorplan的对比，直观描述GPU与GPU不同的设计理念：GPU将更多晶体管资源用于运算核.

## Slide 5: CPU: Latency-Oriented设计
Cache较大
  用于隐藏内存访问延迟
控制逻辑较为复杂
  Branch prediction logic 用于减少分支导致的延迟
  Data forwarding logic 用于减少流水线数据延迟
运算核较为复杂强大，个数较少
  用于减少运算延迟
Notes: 阐述CPU的Latency-Oriented的设计理念，通过配置较大的cache与较为复杂的控制逻辑，以及较为复杂强大的运算核，减少计算的latency.

## Slide 6: GPU：Throughput-Oriented设计
Cache较小
控制逻辑较为简单
  没有branch prediction logic
  没有data forwarding logic
运算核较为简单，但个数很多
  每个核的运算能力有限，通过并行处理提高系统的throughput
  需要巨大数量的线程来容忍内存延迟
Notes:   详细阐述GPU的Throughput-Oriented的设计理念，通过配置较小的cache与较为简单的控制逻辑，节省出更多的芯片资源用于巨大数量的运算核。每个核的运算能力有限，通过并行处理提高系统的throughput。

## Slide 7: Low Latency vs.High Throughput
CPU architecture aims to minimize latency within each thread
GPU architecture aims to maximize throughput by overlapping memory access and computation phases among multiple warps
vs.

## Slide 8: Intel Westmere CPU vs. NVidia Fermi GPU
Notes: 比较较为高端的CPU(Intel Westmere)与GPU(NVidia Fermi)的参数，阐述GPU适用于高度并行程序，而CPU则适用于串行程序。

## Slide 9: CPU vs. GPU
你耕地的时候，是选择用两头强壮的牛（双核CPU），还是1024只鸡 （GPU）？-- Seymour Gray
Notes: 引用一个比喻来描述CPU和GPU所适用的应用场景的差别。

## Slide 10: SISD, MIMD and SIMD
单核CPU: SISD
(Single-Instruction, Single-Data)
多核CPU: MIMD
(Multiple-Instruction, multiple-Data)
Vector Processor: SIMD
(Single-Instruction, multiple-Data)
C
d
e
Notes: 阐述SISD, MIMD与SIMD的区别，并解释GPU所采用的SIMD运行模型适用于数据并行的应用，如图形图像，多媒体。

## Slide 11: SIMD vs.SIMT
SIMD examples
  High level language:
    Template-based vector library in C++
  CPU vector instruction sets:
    x86 SSE or AVX instruction set
    ARM NEON instruction set
  Programmer needs to manually vectorize the code (need to know vector length)
GPU execution model is SIMT (Single-Instruction, Multiple-Threads), or “warp-based SIMD”
  A warp consists of multiple scalar threads that execute in a SIMD manner (i.e., same instruction executed by all threads)
  Different warps execute different instructions
  Programmer does not need to know vector length
SIMD and SIMT are suitable for data-parallel applications, e.g., graphics, multimedia, scientific computing, machine learning…

## Slide 12: NVidia Fermi Archiecture
Streaming Multiprocessor
GPU
Notes: 阐述SM与SP之间的包含关系，强调其巨大数量的运算核（512）。

## Slide 13: Floorplan of NVidia Fermi
Fermi’s 16 SM are positioned around a common L2 cache.
Each SM is a vertical rectangular strip that contain
  orange portion (scheduler and dispatch),
  green portion (execution units),
  light blue portions (register file and L1 cache).
Notes: 进一步展示Fermi芯片的floorplan细节，描述计算核与调度器，寄存器与缓存的相对大小。

## Slide 14: GPU编程语言：
用于图形计算: DirectX, OpenGL
用于通用计算：CUDA, OpenCL, C++ AMP
  CUDA（Compute Unified Device Architecture）: 显卡厂商NVidia于2007年推出, 应用广泛，但局限于Nvidia GPU
  OpenCL (Open Computing Language) : 跨平台的异构编程框架, 由Apple领衔并联合Nvidia，AMD，IBM，Intel等众多厂商于2008年共同推出的一个开放标准， 由非营利性组织Khronos Group管理
  C++ AMP: 源于微软的C++扩展，与微软产品结合紧密
我们主要介绍CUDA
Notes: 描述用于图形计算与通用计算的几个编程语言。由于CUDA在业界的广泛应用，我们着重介绍CUDA。

## Slide 15: GPU Kernels and Threads
GPU与CPU线程的区别
  GPU线程的创建，运行与销毁开销很小，比CPU线程更加轻量级
  GPU需要数千个线程来达到最高效率, 远远超出CPU上运行的典型线程个数
一个应用的数据并行部分实现为一个计算kernel，由多个线程执行
Notes: 描述GPU与CPU线程的区别，解释GPU线程的轻量级，使其可以高效率的创建与销毁。

## Slide 16: Grid, Block, Thread
一个应用可以包含一个或多个thread grid
一个thread grid可以包含一个或多个thread block; 每个thread block包含一个或多个threads（线程）
每个block有一个独特的block index; 可以是1D, 2D, or 3D
每个thread有一个独特的thread index, 可以是1D, 2D, or 3D；用于计算内存地址与作出控制流决定
同一block内部的线程可以通过共享内存交互；不同block的线程之间必须是独立的
Notes: 描述Grid, Block与Thread之间的分层包含关系，以及Block Index, Thread Index的计算。

## Slide 17: Warps
A thread block consists of warps, each consisting of 32 threads
A warp is executed in parallel (SIMT, Single-Instruction, Multiple-Threads) on an SM

## Slide 18: Dual-Warp Scheduler
一个SM包含2个Warp Scheduler与2个Instruction Dispatch Unit, 可以同时执行两个warps
每个核上同时执行多个warps, 在硬件层面频繁切换 (而非OS层面的线程切换)。
Notes: 描述Fermi所特有的Dual-Warp调度器，与早期版本的GPU相比，可以进一步提高系统throughput.

## Slide 19: Grid, Block, Thread例子
右图中的thread grid包含2D的2x3=6个thread blocks; block index为(i, j), 0≤ i ≤2, 0≤ j ≤ 1
每个thread block包含2D的3x4=12个threads; thread index 为(i, j), 0≤ i ≤ 3, 0≤ j ≤ 2
Notes: 用一个例子来阐述Grid, Block与Thread的包含关系。

## Slide 20: Thread Index计算
假设有3个thread blocks，每个包含256个线程；每个线程的thread index计算公式为i = blockIdx.x* blockDim.x+ threadIdx.x; Thread Block 0包含thread index 0…255; Thread Block 1包含thread index 256…511; Thread Block 2包含thread index 512…767
Thread Block 0
Notes: 用一个例子来阐述Thread Index的计算方法。

## Slide 21: 多个Thread Blocks在一个SM上的执行过程
GPU内部的硬件调度器执行thread block调度算法
Notes: 用一个例子来直观描述Block在SM上的执行过程：由硬件资源和Block大小所决定，在GPU内部硬件调度器内实现，不受操作系统控制。

## Slide 22: GPU Threads Execution
与CPU类似，通过重叠并发运行的不同线程的计算与内存访问阶段来提高throughput
Notes: 直观描述GPU threads的执行过程，与CPU类似，通过重叠多个线程的计算与内存访问阶段来提高系统throughput。

## Slide 23: 硬件计算能力
多个thread block可以并发运行在同一SM上
不同的硬件compute capability决定了线程数量的限制
Notes: 描述CUDA所定义的硬件计算能力概念，不同计算能力决定了GPU所能支持的线程数量。

## Slide 24: CUDA内存模型
每个SM 内部
  Very small, i.e., 10s of Kb
  Programmer chooses whether to use memory as HW-managed L1 cache or SW-managed Scratchpad Memory (SPM)
GPU板级共享
  L2 cache (100s of Kb)
  Global memory (DRAM): unified address space addressable by pointers to virtual addresses
Host code can
  Transfer data between host memory and device global memory
Notes: 简要介绍CUDA的内存模型，包括线程私有内存, per-Block共享内存，与per-application全局内存。

## Slide 25: CUDA Device Memory Management API
cudaMalloc()
  Allocates object in the device global memory
  Two parameters:
    Address of a pointer to the allocated object
    Size of allocated object in terms of bytes
cudaFree()
  Frees object from device global memory
  One parameter:
    Pointer to freed object
cudaMemcpy()
  Memory data transfer
  Four parameters
    Pointer to destination
    Pointer to source
    Number of bytes copied
    Type of transfer：Host-to-Host；Host-to-Device；Device-to-Host；Device-to-Device
(Host=CPU, Device = GPU)
Notes: 介绍CUDA的内存管理API, 包括cudaMalloc()，cudaFree()与cudaMemcpy()。

## Slide 26: CUDA Function Declarations
__global__ defines a kernel function
  Kernel here refers to “computation kernel”, not “OS kernel”.
A kernel function must return void
Notes: 介绍CUDA函数的几个种类，包括__device__, __global__,与__host__

## Slide 27: CPU与GPU结合的异构计算平台
CPU与GPU通常协同工作来实现一个应用
  CPU用于执行程序的串行部分；GPU用于执行程序的并行部分
异构计算：硬件平台由不同类型指令集和体系架构的计算单元所组成，包括CPU、GPU、DSP、ASIC、FPGA等
GPU计算属于一种异构计算。
CPU
GPU
CPU
GPU
Notes: 介绍CPU与GPU协同工作的以后计算平台，与典型的CPU+GPU的执行过程。

## Slide 28: CUDA程序的编译过程
Notes: 介绍CUDA程序的编译过程。

## Slide 29: 应用案例：矢量加法
两个array a, b相加并赋值给c
Notes: 描述矢量加法的基本操作。

## Slide 30: 传统的CPU C代码
// Compute vector sum c = a+b
void Add(int* a, int* b, int* c, int N)
{
for (i = 0, i < N, i++)
c[i] = a[i] + b[i];
}
int main()
{
//Declare arrays a, b and c
Add(a, b, c, N);
}
Notes: 描述传统的串行C代码。

## Slide 31: 采用GPU的异构计算代码框架
void vecAdd(int* a, int* b, int* c, int N)
{
1. // Allocate device memory for a, b, c
// copy a and b to device memory
2. // Kernel launch code –to let GPU perform the actual vector addition
3. // copy c from the device memory
// Free device memory for a, b, c
}
Notes: 直观描述GPU程序的高层框架，程序的执行顺序，是以CPU为master, Gpu为加速器的执行模型。

## Slide 32: 采用GPU的异构计算代码
在GPU上创建3个arrays
在CPU上初始化arrays a 与 b （也可以在GPU上初始化）
Notes: 描述CUDA程序的细节:通过调用CUDA API在GPU上分配内存，创建3个arrays，并在CPU上初始化两个输入arrays。

## Slide 33
Add<<<N,1>>>: kernel launch: 创建N个1D thread block, 每个包含1个线程
将array c从GPU拷贝回到 CPU
将arrays a与b从CPU拷贝到 GPU
Notes: 继续描述CUDA程序：将输入a, b arrays从CPU内存拷贝到GPU内存，调用Kernel Function实际执行矢量加法，然后将结果c array拷贝回CPU。

## Slide 34: add() function
__global__ prefix 表明add()是一个device function, 在 GPU上执行
由于每个1D thread block仅包含一个线程，thread index的计算公式成为i = blockIdx.x* blockDim.x+ threadIdx.x = blockIdx.x*1+0= blockIdx.x
每个线程负责计算一个array index的加法，因此tid的范围也就是array index的范围 [0…N-1]
If (tid < N) 在本例子中其实并不必要，永远为true, 但是为了代码重用的安全性，保守性的加入这个condition check
Notes: 详细阐述kernel function add()。

## Slide 35: 前4个block/thread的代码
通过具体化描述几个thread的代码细节，阐述Thread Index在CUDA编程中所起到的重要作用。
多个线程，每个线程有不同的tid, 因此针对不同的a,b,c array element进行运算，相互之间没有依赖关系。如果可用的硬件核足够多，可以并行执行，大大提高性能。(如果可用的硬件核不足，那么还是串行执行。)